TCN				TIÊU CHUẨN NGÀNH

TCN 08: 2006

XUỒNG CAO TỐC

QUI PHẠM BẢO QUẢN DỰ TRỮ QUỐC GIA

HÀ NỘI - NĂM 2006

Mục lục

Trang

Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	  5

1  Phạm vi áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7

2 Tài liệu viện dẫn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7

Phần  I  Qui định chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

1.1  Yêu cầu nhập kho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      7

1.2  Tài liệu viện dẫn, tính năng cơ bản của xuồng cao tốc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7

1.3 Tiêu chuẩn và trách nhiệm của người bảo quản xuồng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     8

1.4 Thời gian lưu kho, luân chuyển đối với các loại xuồng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       8

1.5  Hạ thuỷ xuồng để kiểm tra định kỳ, đột xuất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       8

1.6  Yêu cầu khi vận chuyển xuồng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       8

1.7  Yêu cầu về kho bảo quản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     9

1.8  Hồ sơ theo dõi quá trình bảo quản và công tác quản lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      9

1.9  Hồ sơ kỹ thuật của xuồng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Phần II  Kiểm tra, giao nhận xuồng nhập kho dự trữ quốc gia . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10

2.1  Kiểm tra bằng cảm quan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     10

2.2  Kiểm tra tình trạng hoạt động các bộ phận của xuồng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     10

2.3  Nội dung biên bản giao nhận giữa các bên tại cửa kho dự trữ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    11

Phần III  Bảo quản lần đầu trước khi nhập kho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

3.1  Vệ sinh xuồng trước khi đưa vào bảo quản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    11

3.2  Quy hoạch, sắp xếp xuồng đưa vào bảo quản. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    11

3.3  Kê kích xuồng trong kho bảo quản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

Phần IV Qui trình bảo quản thường xuyên, bảo quản định kỳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

4.1 Quy trình bảo quản  thường xuyên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.1.1  Bảo quản thường xuyên các loại xuồng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.1.2  Bảo quản thường xuyên xe chở xuồng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.2 Qui trình bảo quản định kỳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

4.2.1  Thời gian bảo quản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.2.2  Công tác chuẩn bị cho bảo quản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

4.2.3  Nổ máy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.2.4  Bảo quản sau nổ máy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.2.5  Bảo quản một số thiết bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Phần V  Xuất kho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5.1  Công tác chuẩn bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       14

5.2  Tổ chức bàn giao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      14

Phần VI  Phòng chống cháy nổ và an toàn lao động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

6.1  Phòng chống cháy nổ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     15

6.2  An toàn lao động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     15

Lời nói đầu

TCN 08:2006  do Dự trữ quốc gia khu vực Đông Bắc biên soạn.

Cơ quan đề nghị ban hành tiêu chuẩn:  Cục Dự trữ quốc gia.

Cơ quan ban hành tiêu chuẩn: Bộ Tài chính ban hành theo quyết

định số 40/ 2006/QĐ-BTC ngày 07 tháng 8 năm 2006.