# PHỤ LỤC 1

SỐ LIỆU CƠ BẢN QUY ĐỊNH TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN
(Kèm theo Quyết định số 2014 /QĐ-BCN ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

| 1. Thời hạn dự án: |  |
| --- | --- |
| Nhà máy thuỷ điện Có công suất lắp máy > 30MW + Có công suất lắp máy < 30MW | 40 năm 20-40 năm |
| Nhà máy nhiệt điện Than | 25-30 năm |
| Turbine khí hỗn hợp | 25-30 năm |
| Diesel cỡ lớn | 20 năm |
| 2. Chi phí vận hành & bảo dưỡng: |  |
| Chi phí vận hành & bảo dưỡng được tính trên cơ sở thực tế của 2 thành phần cố định và biến đổi hoặc có thể tính theo % vốn đầu tư như sau: |
| Nhà máy thuỷ điện Có công suất lắp máy > 30MW Có công suất lắp máy < 30MW | 0,5% - 1,0% VĐT 1,0% - 2,0%VĐT |
| Nhiệt điện than + % lưu huỳnh trong nhiên liệu <1% | 2,5-3% VĐT |
| Nhiệt điện than có FGD % lưu huỳnh trong nhiên liệu <2% % lưu huỳnh trong nhiên liệu >2% | 3,5% VĐT 4,5% VĐT |
| Nhiệt điện dầu % lưu huỳnh trong nhiên liệu <2% % lưu huỳnh trong nhiên liệu >2% | 3,25% VĐT 3,5% VĐT |
| Nhiệt điện khí chạy DO chạy khí | 2,5% VĐT 2,0% VĐT |
| Tua bin khí chu trình hỗn hợp chạy DO chạy khí | 5,5% VĐT 4,5% VĐT |
| 3. Khung giá điện quy định trong tính toán kinh tế tài chính các dự án nhà máy điện |
| Giá điện thanh cái của các nhà máy thuỷ điện có công suất lắp máy > 30MW |
| Mùa khô: (từ ngày 01/10 đến 30/06 năm sau) | 2,50 – 5,00 US cent/kWh |
| Mùa mưa: (từ ngày 01/07 đến 30/09) | 2,00 – 4,70 US cent/kWh |
| Giá điện thanh cái của các nhà máy thuỷ điện có công suất lắp máy < 30MW |
| Mùa khô: (từ ngày 01/10 đến 30/06 năm sau) | 2,70 – 5,20 US cent/kWh |
| Mùa mưa: (từ ngày 01/07 đến 30/09) | 2,50 – 5,00US cent/kWh |
| Giá điện thanh cái của các nhà máy nhiệt điện than |
| Mùa khô: (từ ngày 01/10 đến 30/06 năm sau) | 3,50 – 5,00 US cent/kWh |
| Mùa mưa: (từ ngày 01/07 đến 30/09) | 3,50 – 4,40 US cent/kWh |
| Giá điện thanh cái của các nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp |
| Mùa khô: (từ ngày 01/10 đến 30/06 năm sau) | 3,50 – 4,70 US cent/kWh |
| Mùa mưa: (từ ngày 01/07 đến 30/09) | 3,50 – 4,50 US cent/kWh |
| 4. Các loại thuế |  |
| Thuế thu nhập doanh nghiêp Thuế VAT Thuế tài nguyên, thuế đất,…vv | Tuỳ theo khu vực và chính sách ưu đãi (nếu có) Theo quy định hiện hành |
| 5. Đồng tiền tính toán |  |
| Quy đổi về Đồng Việt Nam để tính toán. |

# Footnotes

Giá trị VĐT ở đây là tổng giá trị vốn xây lắp + thiết bị